## Slide 1: Fonctionnement carte moteur
Contrôle 6-step uniquement

## Slide 2: Les différents processus
Lecture et enregistrement des valeurs des capteurs poignée
Communication CAN
Mise à jour des capteurs à effet Halls
Commande du moteur
  Commande en boucle ouverte (résistance des roues)
  Commande en position (Levée des poignées)
    Asservissement en position
    Asservissement en vitesse

## Slide 3: Lecture des mesures des capteurs poignée
OBJECTIF : Lire les données ADC à intervalle régulier et mettre à jour les variables correspondantes.
Les données des poignées peuvent être lues toutes les 10ms par exemple pour pouvoir faire une moyenne sur 10 valeurs en restant réactif.
Lecture de l’ADC par DMA. Calcul de la moyenne et enregistrement des mesures à intervalle régulier (Scheduler ou interruption timer).

## Slide 4: Communication CAN
OBJECTIF : Pouvoir traiter les commandes reçues le plus rapidement possible et émettre sans perturber la commande du moteur.
Réception par interruption (voir DMA si possible) et traitement des trames reçu dans une taches scheduler .
Emission via une tache scheduler.
Les trames seront donc reçues à tout moment, mais traitées et envoyées à intervalle régulier.

## Slide 5: Mise à jour des capteurs à effet Halls
OBJECTIF : Recopier l’état des capteurs à effets halls sur les entrées du driver moteur.
Il doit être possible de mettre en pause la mise à jour pour forcer la sortie à des états particuliers (align ou stop).
Interruption sur changement d’état d’un des trois capteurs et recopie de leurs valeurs sur les sorties si elles ne sont pas forcées à un état spécial par le logiciel.

## Slide 6: Commande du moteur : boucle ouverte
OBJECTIF : Appliquer une tension au moteur correspondant (ou proportionnelle) à une commande, indépendamment de l’état du moteur.
À intervalle régulier, le rapport cyclique du signal de commande du moteur doit être mis à jour en fonction de la commande reçu.
Tâche de contrôle moteur dans le scheduler permettant de mettre à jour regulierement le rapport cyclique.

## Slide 7: Commande du moteur : position
OBJECTIF : Ajuster la vitesse du moteur de façon à respecter une commande de position. La commande pourra varier avant que la position demandée ne soit atteinte.
La position sera donnée en nombre de pas de capteur à effet Hall.
À intervalle régulier : Mise à jour de la commande, application des PIDs du contrôle en position, application des PIDs du contrôle en vitesse, mise à jour du rapport cyclique (comme en boucle ouverte).